《汽车发动机原理》 课程实验教学方案

一、课程简介

《汽车发动机原理》课程主要讲述汽车发动机工作过程的基本理论，包括内燃机的工作指标、工作循环及其数值计算方法、充量更换、混合气形成与燃烧、燃料供给系统、污染物生成与控制、特性与匹配、内燃机动力学、总体设计、主要零部件的设计要点以及内燃机发展方向等。

二、课程实验目的与要求

以汽车用发动机主要特性作为实验内容，通过实验使学生掌握发动机性能实验的方法、试验步骤、试验数据采集和结果分析等，训练学生进行发动机性能实验的动手能力，培养学生的实验分析和合作能力，加深理解发动机各种特性的基本概念和理论。

要求学生能正确的使用试验仪器和设备。基本掌握调节发动机的负荷和转速的方法；发动机的负荷、转速、燃油消耗量的测量方法以及各种相关数据的记录；学会根据试验记录绘制特性曲线，并能评价和解释发动机性能的指标及变化规律。撰写试验报告。

三、主要仪器设备：

• 电涡流测功机 2 套

•  发动机油耗测量仪 2 套

•  温度计及压力表 8 台

•  数字式转速表 2 台

四、教材：

课程教材：

吴建华主编. 汽车发动机原理，机械工业出版社 2005

参考书目：

(1)汽车发动机原理，孙军主编，安徽科技出版社，2001

(2)内燃机原理，刘永长主编，华中理工大学出版社，1995

(3)汽车发动机原理，倪计民主编，同济大学出版社，1997

(4)内燃机原理，刘炽棠主编，上海交通大学出版社，1996

五、实验项目及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 实验主要内容 | 实验 类型 | 计划 学时 | 开出 要求 | 实验者 类 别 | 每组 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机速度特性 | 测定内燃机转矩、油耗率、排温等指标随转速的变化规律 | 验证 | 2 | 必做 | 本科生 | 25 |
| 2 | 发动机负荷特性 | 测定内燃机油耗率、排温等指标随负荷的变化规律 | 验证 | 2 | 必做 | 本科生 | 25 |
| 3 | 发动机调速特性 | 了解喷油泵油量控制机构的位移随转速的变化关系 | 验证 | 2 | 必做 | 本科生 | 25 |

六、考试（考核）方式

实验指导教师根据学生实验表现（ 20% ）、实验操作（ 40% ）、实验报告（ 40% ）等对学生实验成绩进行优、良、中、及格、不及格五级评定。 实验教学部分占课程总成绩的 20% 。